## Slide 1: Können preisgünstige Smartphone-Wärmebildkameras gewinnbringend im Physikunterricht eingesetzt werden?
Dr. Markus Ziegler 08.09.2017

## Slide 2: Smartphone-Wärmebildkameras
 | Beispiel 1 | Beispiel 2
Preis | Ca. 250 € | Ca. 250 €
Temperatur-empfindlichkeit | 0,15 K | ?
Temperaturbereich | -20 °C bis 120 °C | -40 °C bis 330 °C
IR-Auflösung | 160 x 120 Pixel | 206 x 156 Pixel
Bildwiderholfrequenz | 9 Hz | 9 Hz
Kontrastverstärkung durch Kamera (sichtbares Licht) | 640 x 480 Pixel | nicht vorhanden
Betriebssystem | Android/iOS | Android/iOS
Emissionsgrad | grob einstellbar | ?
Kostengünstiger Preis erlaubt Anschaffung für Schulen

## Slide 3: Vergleich mit Profi-Wärmebildkamera
 | Smartphone-IR-Kamera | Profi-IR-Kamera
Preis | Ca. 250 € | Ca. 27 000 €
Temperatur-empfindlichkeit | 0,15 K | 0,04 K
Temperaturbereich | -20 °C bis 120 °C | -40 °C bis 650 °C
IR-Auflösung | 160 x 120 Pixel | 640 x 480 Pixel
Bildwiderholfrequenz | 9 Hz | 30 Hz
Emissionsgrad | grob einstellbar | genau einstellbar
Profi-IR-Kameras sind deutlich leistungsstärker!

## Slide 4: Für welche Physikexperimente genügen preisgünstige Smartphone-Wärmebildkameras?

## Slide 5: Einsatz von Smartphone-Wärmebildkameras in der Wärmelehre

## Slide 6: Einstieg: Wärmebilder im Dunkeln
Kann man mit Wärmebildkameras auch im Dunkeln „sehen“?

## Slide 7: Einstieg: Wärmebilder im Dunkeln
Kann man mit Wärmebildkameras auch im Dunkeln „sehen“?
Heller Physiksaal
Dunkler Physiksaal

## Slide 8: Einstieg: Wärmebilder im Dunkeln
Kann man mit Wärmebildkameras auch im Dunkeln „sehen“?
Heller Physiksaal
Dunkler Physiksaal
Überlagerung mit zusätzlichem Foto
Reines Wärmebild

## Slide 9: Diskussion: Wärmebilder
Was wird auf einem Wärmebild dargestellt?
Jeder Körper sendet ständig Wärmestrahlung aus
Intensität der Wärmestrahlung nimmt mit steigender Temperatur zu: Wärmebildkamera registriert Intensität der Wärmestrahlung → berechnet daraus Temperatur → Falschfarbendarstellung
Unterschied zu Sehvorgang bei sichtbarem Licht: Lichtquelle beleuchtet Körper → Körper streut Licht → Licht fällt ins Auge

## Slide 10: Energieerhaltung bei Wärmestrahlung?
Widerspruch zur Energieerhaltung (oder 2. Hauptsatz)?
Körper sendet ständig Wärmestrahlung aus → Körper gibt ständig Energie (Wärme) ab → Energie des Körpers wird ständig geringer und Temperatur nimmt ständig ab → Körper hat nach einiger Zeit keine Energie mehr oder Temperatur könnte absoluten Nullpunkt erreichen? → Widerspruch!!!!
Diskussion: Jeder Körper sendet ständig Wärmestrahlung aus

## Slide 11: Energieerhaltung bei Wärmestrahlung?
Diskussion: Jeder Körper sendet ständig Wärmestrahlung aus
„Ein Körper sendet nur solange Wärmestrahlung aus, bis er die gleiche Temperatur wie die Umgebung besitzt.“
Mögliche Aufklärung des scheinbaren Widerspruchs?
Notes: Gleiche Temperatur: Strahlungsgleichgewicht

## Slide 12: Energieerhaltung bei Wärmestrahlung?
Diskussion: Jeder Körper sendet ständig Wärmestrahlung aus
„Ein Körper sendet nur solange Wärmestrahlung aus, bis er die gleiche Temperatur wie die Umgebung besitzt.“
Mögliche Aufklärung des scheinbaren Widerspruchs?
Problem: Woher soll der Körper wissen, wann er die gleiche Temperatur wie die Umgebung erreicht hat?
Notes: Gleiche Temperatur: Strahlungsgleichgewicht

## Slide 13: Energieerhaltung bei Wärmestrahlung?
1. Fall: Körper hat höhere Temperatur als Umgebung → Körper gibt mehr Energie durch Wärmestrahlung ab als er aufnimmt 2. Fall: Körper hat geringere Temperatur als Umgebung → Körper gibt weniger Energie durch Wärmestrahlung ab als er aufnimmt 3. Fall: Gleiche Temperatur: Strahlungsgleichgewicht
Diskussion: Jeder Körper sendet ständig Wärmestrahlung aus
Lösung: Jeder Körper sendet ständig Wärmestrahlung aus und nimmt ständig Wärmestrahlung von der Umgebung auf.
Intensität der Wärmestrahlung nimmt mit höherer Temperatur zu
Aufklärung des scheinbaren Widerspruchs:
Notes: Gleiche Temperatur: Strahlungsgleichgewicht

## Slide 14: Eigenschaften von Wärmestrahlung
Zum Beispiel in Gruppenarbeit:
Reflexion von Wärmestrahlung (auch Unterschiede zu Licht)
Durchsichtigkeit und Durchlässigkeit: Welche Materialien sind durchlässig / undurchlässig für Wärmestrahlung (auch Unterschiede zu Licht)
Hängt die Intensität der ausgesandten Wärmestrahlung nur von der Temperatur oder auch von dem Material und der Oberfläche des Körpers ab? → Emissionsgrad → Genauigkeit Wärmebildkamera
Wärmeleitung von unterschiedlichen Materialien
Kann sich Wärmestrahlung auch im Vakuum ausbreiten?

## Slide 15: Reflexion von Wärmestrahlung
IR-Reflexionen am Steinboden – keine Licht-Reflexionen
Fahrrad zuvor in Sonne
Auch an rauen Gegenständen Reflexion möglich

## Slide 16: Reflexion von Wärmestrahlung
IR-Reflexionen an Glasscheiben – keine Licht-Reflexionen
Temperaturanzeige: Temperatur von Reflexion

## Slide 17: Durchlässigkeit von Wärmestrahlung
Gute IR-Durchsichtigkeit von Müllsäcken
Wärmebildmodul im Müllsack
Bild durch Müllsack hindurch

## Slide 18: Durchlässigkeit von Wärmestrahlung
Gute IR-Durchsichtigkeit von einigen Kunststoffen
Hand als IR-Quelle
Keine messbare
IR-Durchlässigkeit von Papier
Fernbedienung als IR-Quelle

## Slide 19: Durchlässigkeit von Wärmestrahlung
Blinkende IR-LED sichtbar
Bei schlechter IR-durchlässig: Fernbedienung als IR-Quelle
besser geeignet als Hand
Schlechte IR-Durchlässigkeit bei einigen Gläsern

## Slide 20: Emissionsgrad
Leslie-Würfel mit Wasser gefüllt: Temperatur ca. 70 °C
24,9 °C
72,9 °C
18,2 °C
68,3 °C
schwarz
spiegelnd
Alu natur
weiß

## Slide 21: Emissionsgrad
Reagenzgläser gefüllt mit heißem Wasser
Intensität der abgestrahlten IR-Strahlung bei Alufolie am geringsten, bei schwarzer Farbe am größten

## Slide 22: Emissionsgrad
Papier mit unterschiedlichen Farben bei Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur Emissionsgrad näherungsweise gleich

## Slide 23: Wärmeleitung
Aluminium, rostfreier Stahl und Messing auf Kochplatte
Problem: Oberfläche mit nicht gleichem Emissionsgrad

## Slide 24: Wärmeleitung und Wärmekapazität
Zeitliche Beobachtung, wie Handabdruck schwächer wird
Styropor
Steinboden

## Slide 25: Konvektion und Wärmestrahlung
Heizkörper
Heizkörper

## Slide 26: Energiespion am Schulhaus
Fassadenbeobachtung an einem bewölkten, kalten Tag

## Slide 27: Ins Innere von Geräten schauen
Zeitliche Beobachtung
Elektroheizung
Kunsstoffwasserkocher

## Slide 28: Einsatz von Smartphone-Wärmebildkameras in der Elektrizitätslehre

## Slide 29: Leistung bei Parallelschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Problem: im Wärmebild nur erkennbar, dass 10-Ω-Widerstand größte Temperatur besitzt
4 V
10 Ω
47 Ω
100 Ω

## Slide 30: Leistung bei Parallelschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Lösung: betrachte die Widerstände nacheinander mit der Wärmebildkamera und bestimme hierbei die Temperaturen
4 V
10 Ω
47 Ω
100 Ω

## Slide 31: Leistung bei Parallelschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Lösung: betrachte die Widerstände nacheinander mit der Wärmebildkamera und bestimme hierbei die Temperaturen
4 V
10 Ω
47 Ω
100 Ω
100 Ω

## Slide 32: Leistung bei Parallelschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Lösung: betrachte die Widerstände nacheinander mit der Wärmebildkamera und bestimme hierbei die Temperaturen
4 V
10 Ω
47 Ω
100 Ω
47 Ω

## Slide 33: Leistung bei Parallelschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Lösung: betrachte die Widerstände nacheinander mit der Wärmebildkamera und bestimme hierbei die Temperaturen
4 V
10 Ω
47 Ω
100 Ω
10 Ω

## Slide 34: Leistung bei Reihenschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Betrachte die Widerstände wieder nacheinander
12 V
10 Ω
10 Ω
47 Ω

## Slide 35: Leistung bei Reihenschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Betrachte die Widerstände wieder nacheinander
12 V
10 Ω
10 Ω
47 Ω

## Slide 36: Leistung bei Reihenschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
Betrachte die Widerstände wieder nacheinander
12 V
10 Ω
10 Ω
47 Ω

## Slide 37: Leistung bei Reihenschaltung
Ordne die Widerstände nach der Größe ihrer Leistungsabgabe
10-Ohm-Widerstände bis auf Toleranz und Messungenauigkeit gleich
12 V
10 Ω
10 Ω
47 Ω

## Slide 38: Stromstärke bei Reihenschaltung
Ist die Stromstärke im gesamten Stromkreis gleich groß?
Leitungen bestehen aus Konstantandraht (d = 0,25 mm)
Wärmebild zeigt deutlich die Konstanz der Stromstärke
12 V
Lampe
6V/6W
Hier kann zusätzlich Lampe
6V/6W einfügen
Notes: 6V/6W Halogenlampe erhält man z.B. bei Conrad, Best. Nr. 720292 (HALOGENLAMPE TLB E10 6V 1A 9,3X31)

## Slide 39: Einsatz von Smartphone-Wärmebildkameras in der Mechanik

## Slide 40: Bewegungsenergie zu thermischer Energie
Bremsspur bei Vollbremsung eines Fahrrads
Steinboden
Linoleum

## Slide 41: Lageenergie zu thermischer Energie
Wärmefleck auf Boden nach Fall eines Steines Masse: 180 g, Fallhöhe: ca. 80 cm
Stein wird an Bindfaden gehalten, fällt auf Sperrholz

## Slide 42: Was ist nicht möglich?
Kostengünstige Smartphone-Wärmebildkameras können geringe Temperaturunterschiede nicht auflösen:
Reibung bei Fadenpendel
Reibung bei Federpendel
Reibung bei Fahrbahnversuchen

## Slide 43: Fazit
Kostengünstige Smartphone-Wärmebildkameras können den Physikunterricht bereichern.
Insbesondere:
Gefühl für Wärmestrahlung kann deutlich verbessert werden
Dissipation in der Mechanik kann nun veranschaulicht werden
Leistungsabgabe von Widerständen kann veranschaulicht werden
Zusätzliches Nachweismittel, dass Stromstärke in einer Schleife überall gleich groß ist
Motivation der Schülerinnen und Schüler wächst, wenn sie mit einer Wärmebildkamera die Welt mit „neuen Augen“ erforschen dürfen